XY-WH-01外呼电梯IC卡管理系统

使 用 手 册

(V5.01A)

目   录

第一章  控制器说明	5

1.1  控制器参数	5

1.2  接口说明	5

第二章  安装说明	7

2.1  控制器接线示意图	7

2.2  控制器安装	8

2.3  读卡器安装	8

2.4  发卡器与计算机连接	8

第三章  调试运行	9

3.1  通电前准备	9

3.2  通电后检查	9

3.3  控制器配置	9

3.4  运行测试	10

第四章  常见问题解答	11

附录一  蜂鸣器提示音详解	13

附录二  指示灯含义详解	14

附录三  电梯编号设置方法	15

第一章  控制器说明

## 1.1  控制器参数

XY-WH-01控制器主要技术参数：

1、输入电压：DC9～36V

2、工作电流：<100mA

3、外形尺寸：80×58mm

4、安装孔尺寸：72×50mm   孔径：Φ3

5、使用环境温度 ：-35℃～+70℃
        6、使用环境相对湿度：20%～90% 不结露

7、刷卡操作时间：<200毫秒

8、读卡连接线最大长度 ：12米

9、可管理乘梯卡数量：10万张

10、黑名单：10万个

11、电梯编号：1～255号自由设置

12、平均无故障时间：>25000小时

## 1.2  接口说明

接口说明：

| 24+ | 24- | IN+ | IN- | J-OUT1 | J-OUT2 | OUT1 | OUT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、电源、输入/输出接口P1

输入电源接口

24+接直流电源正输出端；24-接直流电源负输出端。

IN +、IN -：消防/手动开关输入接口

J-OUT1、J-OUT2：选层控制输出接口

接呼梯按钮或者内选按钮。

OUT1、OUT2：选层控制输出备用接口（光耦输出）

2、通讯总线P3

备用，无需连接

3、读卡器数据线接口P2

连接读卡器的数据接口（采用无数据接口型号的读卡器时不需连接）。

4、读卡器同轴电缆接口T1

连接读卡器的同轴电缆。

5、电梯编号设置拨码开关S1

通过拨码设置，可将电梯编号设置为1～255中的一个。关于电梯编号的设置方法，请参见附录三。

6、功能拨码开关S2

第“2”位拨到ON时，表明启用乘梯限制功能，此时业主卡的乘梯限制信息（分层计费、限定次数或限定期限）将作为判断业主卡是否有效的条件；如果拨到另一端，则乘梯限制信息不作为能否乘梯的限制条件。

第“1”位为出厂默认设置，无需设置。

第二章  安装说明

## 2.1  控制器接线示意图

安装在厅外操纵盘内，管理电梯的呼梯按钮开放权限，有效刷卡可乘坐

电梯。

注：系统供电电源可借用电梯呼梯盒内的直流电源，电压范围需满足DC9~DC36。

## 2.2  控制器安装

在控制器背面的安装绝缘基板上有三个强磁铁，可以吸附于呼梯盒内部的金属表面表面上。

## 2.3  读卡器安装（多种读卡器，以此为例）

出厂配有“刷卡区开孔模板”，将模板粘贴在欲安装的位置，在模板上的小孔位置做好标记后揭下模板，再开孔，可准确定位，开孔方式示意如下：

外呼面板开孔示意                            读卡器正面图

读卡器后视图                               读卡器侧视图

第三章  调试运行

## 3.1  通电前准备

1、电路板通电前，确认电源的电压是否在正常范围，电路板的容许工作电压为：直流9～35伏

2、检查电路板安装是否可靠绝缘，排除有任何金属体与之搭接的情况

3、检查读卡器是否已连接

4、检查各端子接线是否正确

5、以上都确认后，将电源连接在电路板的电源端口上，切勿接错位置，造成控制器主板损坏

## 3.2  通电后检查

1、系统通电后，PWR指示灯点亮，表明通电正常。

2、如果RUN指示灯闪烁，表明控制器正工作在IC卡管理状态。

3、如果RUN指示灯熄灭，表明控制器退出IC卡管理，处于自由选层状态。

## 3.3  控制器配置

1、确认FD、HD为熄灭状态（即无消防、手动开关信号输入）

2、刷超级管理卡，如果蜂鸣器响一声，此时RUN指示灯开始闪烁，表明：控制器工作在IC卡管理状态。

如果蜂鸣器响两声，此时RUN指示灯熄灭，表明：控制器退出IC卡管理状态，可以自由选层。

3、根据手册后面的附录三的配置方法，调整拨码开关S1来设置电梯编号。

4、根据是否进行乘梯限制（分层计费、限定次数或限定期限），确定拨码开关S2的第2位的状态，如果要进行限制，则拨至“ON”端；如果不进行限制，则拨至另一端。

注： 乘梯限制中，多数选用限定期限，即卡有效期限到了，自动变为无效；如果不用乘梯自动限制，则将此位拨码开关拨至OFF端，此时对卡的禁用操作，可通过管理中心软件实现。

5、在电梯IC卡管理中心软件中按说明添加电梯的信息，电梯编号应与拨码开关S1设置的电梯编号一致（在附录三中查询对应的电梯编号），根据此电梯实际信息添加电梯。

注：一套管理中心软件管理下的电梯一定不能设置成同样的编号。

## 3.4  运行测试

1、观察RUN指示灯是否闪烁，如果不闪烁，则参照下面的注解进行设置，如果闪烁，则向下进行。

2、制作乘梯卡，刷卡后，检验是否有控制输出，如果无输出，可参考“附录一”的“蜂鸣器提示音详解”。

3、以上的测试成功后，此时控制器可正常工作。

注意：如果刷卡无效请确认控制器是否处于IC卡管理状态，控制器处于IC卡管理状态时指示灯“RUN”闪烁，如果没有闪烁，请确认是否满足以下所有条件：

1、HD指示灯熄灭（表明无手动开关输入）

2、FD指示灯熄灭（表明无消防开关输入）

3、如果以上两个条件全部满足，指示灯“RUN”仍不闪烁，则刷超级管理卡，响一声后即将其设置到IC卡管理状态即可，此时指示灯RUN即开始闪烁，表明处于IC卡管理状态。

第四章  常见问题解答

1、如何启用IC卡管理功能，刷卡才可乘梯？

答：无手动开关输入、无消防开关输入，刷超级管理卡后，蜂鸣器响一声，如果RUN指示灯闪烁，则表明控制器启用IC卡管理功能。

2、如何退出IC卡管理功能，允许自由选层？

答：有三种方式均可以退出IC卡管理功能：

A、有消防开关输入（此时FD指示灯点亮）

B、有手动开关输入（此时HD指示灯点亮）

C、通过刷超级管理卡，蜂鸣器响两声，表明控制器退出IC卡管理功能。

3、为什么我刷超级管理卡没有任何反应？

答：请确认是否正确连接读卡器。

4、为什么所有的卡刷卡后都没有任何反应？

答：确认读卡器连接是否正常，然后确认是否控制器处于IC卡管理模式，在非IC卡管理模式下，刷卡是无效的（超级管理卡除外）

5、刷了超级管理卡，且蜂鸣器也响了一声，可为什么还是处于非IC卡管理状态，可以自由选层？

答：请确认：1）、FD指示灯处于熄灭状态

2）、HD指示灯处于熄灭状态

3)、RUN指示灯处于闪烁状态

如果不满足以上任何一个条件，都表明处于非IC管理模式。

6、如何禁止业主卡的用梯权限？

答：可通过制作“启禁用卡”，实现此功能，操作方法如下：通过管理中心软件，进入统计分析页面，查找到该业主持有的IC卡的卡号，然后进入功能卡->启禁用卡页面制作启禁用卡，选择“按卡号启/禁用”，选择欲禁止其使用的电梯，然后在卡号中输入其持有的IC卡卡号（最多可一次性禁用10张卡），点选后面的“禁用”按钮，然后点击“数据写入”，制作启禁用卡，持该卡到指定电梯上刷卡后，此业主持有的IC卡在该电梯上就变为无效了。如果欲对被禁止用梯的业主IC卡进行重新启用，操作方法相同，只是在输入业主卡号后，点选后面的“启用”按钮。

7、如何对已经禁用的业主卡进行重新启用？

答：可通过制作“启禁用卡”，实现此功能，操作方法如下：通过管理中心软件，进入统计分析页面，查找到该业主持有的IC卡的卡号，然后进入功能卡->启禁用卡页面制作启禁用卡，选择“按卡号启/禁用”，选择欲禁止其使用的电梯，然后在卡号中输入其持有的IC卡卡号（最多可一次性启用10张卡），点选后面的“启用”按钮，然后点击“数据写入”，制作启禁用卡，持该卡到指定电梯上刷卡后，此业主持有的IC卡就又变为可用了。

8、如何禁止/启用某个房间内所有人的用梯权限？

答：可通过制作“启禁用卡”，实现此功能，操作方法如下：进入功能卡->启禁用卡页面制作启禁用卡，选择“按房间编号启/禁用”，选择欲禁止使用的电梯，然后在房间编号中输入其所在的房间编号（最多可一次性禁用10个房间），点选后面的“禁用”按钮，然后点击“数据写入”，制作启禁用卡，持该卡到指定电梯上刷卡后，该房间的所有卡都将不可再使用电梯。如果欲对被禁止用梯的业主IC卡进行重新启用，操作方法相同，只是在输入房间编号后，点选后面的“启用”按钮。

附录一  蜂鸣器提示音详解

| 刷卡类型 | 声音类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业主卡及 管理人卡 | 无声 | 非本管理中心软件发放的IC卡 |
|  |  | 本卡无使用本控制器的权限 |
|  |  | 控制器楼层拨码开关设置为零状态 |
|  |  | 已被挂失注销的IC卡 |
|  | 一声 | 刷卡成功，可以进行选层 |
|  | 三声：相等 | 卡号处于被禁用状态 |
|  | 三声：相等 | 房间编号处于被禁用状态 |
|  | 两声：相等 | 卡可用次数或时间即将到期 |
|  | 三声：时长相等 | 剩余次数不足 |
|  |  | 乘梯限定期限到期 |
|  |  | 乘梯限定日期不满足 |
|  |  | 乘梯限定时段不满足 |
| 功能卡 | 无声 | 非本管理中心软件发放的IC卡 |
|  | 三声：时长相等 | 可用次数为0，不能再刷卡 |
|  | 一声：时长相等 | 本卡无操作本控制器的权限 |
|  | 四声：滴滴滴滴 | 刷卡操作操作成功 |
| 超级管理卡 | 两声 | 将控制器设置到IC卡管理模式，乘梯刷卡 |
|  | 一声：时长相等 | 将控制器退出IC卡管理模式，可自由选层 |

附录二  指示灯含义详解

| 指示灯 | 含义说明 |
| --- | --- |
| PWR | 亮：系统上电 |
|  | 灭：系统断电 |
| RUN | 闪烁： 控制器正处于IC卡管理模式 |
|  | 灭：未启动IC卡管理模式 |
| HD | 亮：手动开关有输入，退出IC卡管理，可自由选层 |
|  | 灭：无手动开关输入 |
| FD | 亮：消防开关有输入，退出IC卡管理，可自由选层 |
|  | 灭：消防开关无输入 |
| RE | 亮：有控制输出。 |
|  | 灭：无控制输出 |

附录三  电梯编号设置方法

纵列数值表示欲设置的电梯编号、横列数值1～8代表拨码开关S1的第几位。

●：表示将该位拨到“ON”端

| 梯号 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 梯号 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 27 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 29 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 30 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 33 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 34 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 35 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 36 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 37 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 38 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 39 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 40 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 41 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 42 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 43 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 44 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 45 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 46 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 47 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 49 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 50 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 51 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 52 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 53 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 54 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 55 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 56 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 57 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 58 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 59 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 62 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 65 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 66 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 67 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 68 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 69 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 70 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 71 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 72 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 73 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 74 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 75 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 76 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 77 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 78 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 79 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 81 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 82 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 83 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 84 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 85 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 86 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 87 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 88 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 89 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 90 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 91 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 92 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 93 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 94 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 97 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 98 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 99 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 100 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 101 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 102 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 103 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 104 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 105 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 106 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 107 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 108 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 109 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 110 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 111 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 112 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 113 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 114 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 115 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 116 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 117 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 118 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 119 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 121 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 122 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 123 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 124 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 125 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 126 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 129 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 130 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 131 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 132 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 133 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 134 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 135 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 136 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 137 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 138 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 139 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 140 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 141 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 142 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 143 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 145 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 146 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 147 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 148 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 149 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 150 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 151 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 152 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 153 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 154 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 155 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 156 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 157 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 158 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 161 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 162 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 163 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 164 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 165 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 166 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 167 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 168 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 169 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 170 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 171 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 172 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 173 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 174 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 175 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 177 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 178 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 179 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 180 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 181 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 182 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 183 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 184 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 185 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 186 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 187 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 188 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 189 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 190 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 191 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 193 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 194 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 195 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 196 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 197 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 198 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 199 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 200 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 201 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 202 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 203 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 204 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 205 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 206 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 207 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 208 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 209 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 210 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 211 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 212 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 213 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 214 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 215 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 216 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 217 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 218 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 219 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 220 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 221 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 222 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 223 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 224 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 225 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 226 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 227 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 228 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 229 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 230 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 231 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 232 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 233 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 234 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 235 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 236 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 237 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 238 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 239 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 241 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 242 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 243 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 244 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 245 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 246 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 247 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 248 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 249 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 251 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 252 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 253 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 254 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 255 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

XY-NH-01